Automatikus vonat indítás.

Működése :Alap helyzetben mind két vonat a kijárati jelzők előtt  áll. Ajelző fény  vörös.

Ha most  bármelyik vágányhoz tartozó jelző  jelfogójának  a  (be) nyomógombját  egy rövid időre meg nyomjuk   pl. az 1.vágányét,  akkor  az  1-s vágányhoz  tartozó  1-s fő jelfogó meghúz és  a tartó áram körének működése véget meghúzva  is marad.

A K1-s kijárati jelző vörösről- zöldre vált a kiszigetelt vágány szakasz  áramot kap  és a

Vonat elindul , a mint  a vonat  / mozdony /  meghaladta a kijárati  jelzőt ; a K1-s ki járati

Jelző  ismét vörös fénnyel  világít  a kiszigetelt vágány  szakasz  nem  kap áramot.

A mint a  vonat  vissza tér  kiindulási helyére   a beépítet  reed  kapcsoló  a felett elhaladó

Mágnes  érintkezői záródnak  és be kapcsolódik a 2. vágányhoz  tartozó 2-s fő jelfogó

És itt is le zajlik az előbbiekben  leírt  folyamat. Most a vissza érkező 2-s  számú vonat fogja

Az 1. vágányon  tartózkodó  vonatot el indítani.

A szabad /zöld/ jelzések törlése úgy történik, hogy  a jelzők után  beépített reed kapcsoló

Bekapcsolja  a fő jelfogóhoz  tartozó segéd jelfogót  /  1 morzés /  amely  meghúzva  bontja

A fő jelfogó tartó  áramkörét  és az elenged .

Egyéb.   A 2*2 jelfogót  szereljük  egy  megfelelő  szigetelt  lapra .a nyomó  gombokkal   és a stabil tápfeszültséget biztosító  táp egységgel együtt. Össze kötő vezetékként  lehetőleg  sodrott réz huzalt használjunk. A táp egység  220V-s  csatlakozásánál  tartsuk be a biztonsági

Elő írásokat.

A mágnes korong felszerelése. A leg jobb hely a mozdony  alsó része de ez  nem mindig

Oldható meg  az alacsony  távolság miatt  én ilyen esetben az első kocsi aljára ragasztom fel.

A felragasztott  mágnes  korongnak nem szabad  a reed  csőhöz érni .1-2 mm. távolság  elegendő.

Anyag szükséglet :

2db, 3 vagy 4 morzés jelfogó    12 vagy  24 V –s   egyen áramú

2db. 1 vagy 2 morés jelfogó      12  vagy 24 V-s     egyen  áramú

4db.  Átmérő  2,5-3 mm-s   reed  cső      0,5A –s     Záró érintkezős

4db. 1N 4001   dióda

12 vagy 24 V-s  1A  stabil táp.